## Slide 1
环境工程 · 资源循环
废旧轮胎的回收
与资源化利用
从“黑色污染”到循环经济：技术路线、价值分级与发展趋势
专题汇报
汇报人：（姓名）
环境工程专业 · 2026
Notes: 开场白：大家好。今天我汇报的主题是废旧轮胎的回收与资源化利用。轮胎是现代交通不可缺少的部件，但报废之后却是典型的固体废物——俗称'黑色污染'。我会从它为什么是个环境难题讲起，再依次介绍主流的资源化技术路线、它们的对比、目前的争议与瓶颈，最后落到循环经济和未来发展方向。整个汇报大约十三分钟。

## Slide 2
为什么重要 · WHY NOW
废旧轮胎：增长最快的固体废物之一，俗称“黑色污染”
约 3 亿条
我国每年新增报废轮胎（行业公开估算）
逾 1000 万吨
对应年报废重量，且仍逐年增长
>100 年
自然环境中难以降解的时间尺度
堆存与不当处置带来的环境与安全风险
占地与蚊媒 整胎中空、不可压缩，长期露天堆存，积水滋生蚊虫、传播疫病
火灾隐患 胶料热值高、一旦起火极难扑灭，释放浓烟与有毒气体
土壤与水体 添加剂、重金属及微塑料随风化淋溶，污染土壤和地下水
资源浪费 含优质橡胶、炭黑与钢丝，简单填埋即丢弃了可回收资源
数据为行业公开统计/估算，用于说明问题规模；不同来源口径略有差异。
Notes: 首先说明问题的规模。我国是轮胎生产和消费大国，每年新增报废轮胎大约三亿条，对应重量超过一千万吨，而且随着汽车保有量上升还在增长。轮胎以橡胶为主、加上炭黑和钢丝，在自然环境里上百年都难以降解。如果只是露天堆放或填埋，会带来四类风险：一是整胎中空积水、滋生蚊虫；二是极易起火且很难扑灭；三是添加剂和重金属淋溶污染土壤水体；四是把本可回收的优质资源白白浪费。所以废旧轮胎既是环境负担，也是放错位置的资源。强调：这里的数字是行业公开估算，用来说明量级。

## Slide 3
资源属性 · COMPOSITION
轮胎是“放错位置的资源”：可回收组分占绝大多数
一条轮胎并非单一材料，而是橡胶、炭黑、钢丝与纤维的复合体。
• 天然/合成橡胶——可再生胶、可热解回收
• 炭黑——补强填料，热解可回收再炭黑
• 钢丝——可磁选回收，回炉炼钢
• 纺织纤维及添加剂
结论：约 9 成质量是可循环材料——回收的核心在于“高值化”而非简单处置。
Chart: 典型乘用车轮胎的质量组成（近似）
| 橡胶（天然+合成） | 炭黑 | 钢丝 | 纤维/织物 | 其他添加剂
组成 | 45 | 25 | 15 | 5 | 10
整理自橡胶工业公开资料；不同胎型/规格组分比例有差异。
Notes: 这一页回答'为什么值得回收'。一条轮胎不是单一材料，而是橡胶、炭黑、钢丝和纤维的复合体。右边的环形图给出典型乘用车胎的质量组成：橡胶约百分之四十五，炭黑约四分之一，钢丝约百分之十五，其余是纤维和各种添加剂。关键结论是——大约九成质量都是可循环利用的材料。所以问题的核心不是'怎么扔掉'，而是'怎么把这些资源高值化地拿回来'，这就引出后面的技术路线。

## Slide 4
全景框架 · FRAMEWORK
资源化利用的总体框架：按“价值优先”分级的 4R 路线
减量化
Reduce
延长寿命·耐磨设计·合理充气
从源头减少报废量
▶
再利用
Reuse
翻新轮胎·整胎工程利用
保留制品形态，能耗最低
▶
再生利用
Recycle
胶粉、再生胶、热解回收
材料重新进入产业链
▶
能量回收
Recover
作替代燃料（TDF）
回收热值，价值最低
资源/环境价值：高
低（应尽量减少占比）
核心思想：优先延长寿命与再利用，其次让材料循环，最后才是能量回收与填埋——后续每条路线都对应其中一个层级。
框架依据固体废物管理“减量—再利用—再生—回收”通行优先级整理。
Notes: 这页是全篇的'地图'。废物管理有一个通行的优先级，常被概括为4R：减量化、再利用、再生利用、能量回收，价值和环境效益从左到右递减。减量化是从源头减少报废，比如耐磨设计、合理充气延长寿命；再利用是保留制品形态，比如翻新和整胎工程利用，能耗最低；再生利用是把材料重新拿回来，包括胶粉、再生胶和热解；能量回收是当替代燃料、只回收热值，价值最低。核心思想就一句话：能高值利用就不要低值处置。后面四条路线，正好对应这张图里的不同层级。

## Slide 5
路径一 · REUSE
原形利用与翻新：能耗最低、价值最高的“第一选择”
轮胎翻新（Retreading）
• 旧胎体 + 新胎面 对仍完好的胎体重新硫化贴面
• 载重/航空胎为主 可翻新 1–3 次，按里程更划算
• 节能减排显著 较新胎大幅降低原材料与能耗
整胎直接利用
• 土木工程 护坡、挡土墙、河岸防护
• 港口/船舶 码头护舷、缓冲防撞
• 生态与民用 人工鱼礁、游乐设施、隔音墙
为什么把它放在第一位？
保留了轮胎的制品形态与结构，无需破碎、再加工或高温处理。
因此单位能耗与碳排放最低，资源价值保留最完整。
翻新一条载重胎：≈ 节省可观原料与能耗
整胎工程利用：近零再加工能耗
翻新与整胎利用对应 4R 中的“再利用”层级，是优先推荐的处置方式。
Notes: 从这页开始进入具体的技术路线，顺序大致按价值从高到低。第一条是原形利用和翻新，也是最该优先做的。翻新是把还完好的胎体重新贴一层新胎面再硫化，在载重胎和航空胎上很常见，一条胎体可以翻新一到三次，按行驶里程算很划算。整胎直接利用则是把废胎用在土木工程的护坡挡墙、港口码头的护舷防撞、以及人工鱼礁、隔音墙等。它放第一位的原因在右边：保留了轮胎的形态和结构，不需要破碎和高温处理，所以单位能耗和碳排放最低，资源价值保留得最完整。

## Slide 6
路径二 · CRUMB RUBBER
胶粉利用：把废胎磨成“原料”，规模化进入材料市场
废旧轮胎
→
破碎/除杂
→
常温或低温研磨
→
分级胶粉(目数)
→
下游应用
1
橡胶改性沥青
掺入胶粉改性道路沥青，提升抗裂、抗车辙与降噪，是吸纳量最大的出路之一
2
弹性铺装
塑胶跑道、运动场地、儿童活动场的弹性面层与垫层
3
橡胶制品
防水卷材、密封件、橡胶地砖、汽车配件等再制造
4
建材与填料
改性混凝土、轻质砌块、铁路道砟垫层等土木应用
要点：胶粉技术成熟、规模大，但多为“等值或降级”利用；其中橡胶改性沥青兼顾用量与性能，被视为重点方向。
Notes: 第二条路线是胶粉利用，也是目前规模最大的方向之一。流程是把废胎破碎除掉钢丝和纤维，再常温或低温研磨成不同目数的胶粉，然后进入下游。最重要的四个出路：一是橡胶改性沥青，把胶粉掺进道路沥青，能提升抗裂、抗车辙和降噪，吸纳量很大；二是弹性铺装，比如塑胶跑道和运动场地；三是各类再生橡胶制品；四是建材和土木填料。要点是：胶粉技术成熟、规模大，但大多属于等值或降级利用；其中改性沥青因为用量大、性能好，被当作重点推广方向。

## Slide 7
路径三 · RECLAIM
再生胶与脱硫：让交联橡胶重新“可塑化”
硫化使橡胶分子形成三维交联网络，既不熔融也不溶解，这正是橡胶难以回收的根源。
再生（脱硫）的目标：选择性切断硫交联键，恢复部分塑性与加工性能。
物理法：机械、热、超声、微波等输入能量打断交联
化学法：加入再生剂/脱硫剂促进交联键断裂
生物法：微生物或酶温和脱硫，绿色但较慢
再生胶可部分替代生胶，降低成本、减少新胶消耗。
优势
✓ 替代部分天然/合成生胶，节约资源与成本
✓ 工艺相对成熟，已形成产业规模
✓ 可循环再加工，链条比较灵活
局限与挑战
! 力学性能较原胶下降，掺用比例受限
! 传统工艺可能产生异味与废气
! 向“绿色脱硫、高性能再生”升级中
再生胶属“再生利用”层级，关键在提升性能与降低脱硫过程的二次污染。
Notes: 第三条路线是再生胶，要先理解橡胶为什么难回收：硫化让橡胶分子形成三维交联网络，既不熔化也不溶解。再生、也叫脱硫，目标就是有选择地切断硫交联键，让它恢复一部分塑性，能重新加工。方法分三类：物理法靠机械、热、超声、微波等输入能量；化学法加再生剂促进断键；生物法用微生物或酶，更绿色但速度慢。再生胶的好处是能部分替代生胶、节约成本，工艺也成熟；局限是力学性能比原胶差、掺用比例有限，传统工艺还可能有异味废气，所以现在都在往绿色脱硫和高性能再生方向升级。

## Slide 8
路径四 · PYROLYSIS
热解资源化：缺氧高温下“一胎四宝”全组分回收
废旧轮胎/胶块
预处理：破碎、除杂
▼
缺氧/无氧高温热解
约 400–600 ℃ 热裂解
▼
冷凝 + 气固分离
分离液/固/气三相
Chart: 典型废轮胎热解产物产率（质量%，近似范围）
| 热解油 | 炭黑(回收炭) | 钢丝 | 可燃气
产率 | 45 | 33 | 12 | 10
产物去向：
热解油→燃料/化工原料 回收炭黑→补强填料/活性炭 钢丝→回炉炼钢 可燃气→供热自给
产率为典型范围，随原料、温度与工艺差异较大；属“再生利用”中的化学回收路线。
Notes: 第四条路线是热解，也是近年最受关注的化学回收方式，我重点讲。做法是把破碎除杂后的胶块放进缺氧或无氧的反应器，加热到大约四百到六百摄氏度，让橡胶大分子热裂解，再经过冷凝和气固分离，得到液、固、气三相产物，可以说是'一胎四宝'：热解油大约占四成多，可作燃料或化工原料；回收炭黑约三分之一，可做补强填料或进一步做活性炭；钢丝约一成多，直接回炉炼钢；还有约一成可燃气，通常回用给反应器供热，实现能量自给。它的优势是几乎全组分回收、理论上不留残渣；但产率受原料和工艺影响很大，而且产品品质和尾气控制是关键——这正好引出下一页的争议。

## Slide 9
横向对比 · COMPARE
四条路线对比：没有“万能解”，按资源价值分级组合
技术路线 | 4R 层级 | 主要产物/用途 | 相对价值 | 主要局限
翻新 / 整胎利用 | 再利用 | 翻新胎、工程构件 | ★★★★ | 适用胎体有限、市场分散
胶粉利用 | 再生利用 | 改性沥青、弹性场地 | ★★★ | 多为降级利用、需求受政策影响
再生胶 / 脱硫 | 再生利用 | 再生胶替代生胶 | ★★★ | 性能下降、易二次污染
热解 | 再生(化学) | 油、炭黑、钢丝、气 | ★★★☆ | 品质波动、尾气与经济性
能量回收(TDF) | 能量回收 | 替代燃料热值 | ★★ | 仅回收热值、排放需严控
★为相对资源价值的定性示意，非定量评分；实际选择取决于胎源、规模与政策。
Notes: 把四条路线放在一起对比。表格按4R层级排列，右边用星号做一个定性的'相对价值'示意，注意这不是定量打分。可以看到：翻新和整胎利用价值最高，但能用的胎体有限、市场也比较分散；胶粉和再生胶规模大、技术成熟，但多是降级利用，还受政策和需求影响；热解能全组分回收、价值较高，难点在产品品质波动、尾气治理和经济性;能量回收只拿热值，价值最低，排放必须严格控制。结论是没有万能解，实际应当按胎源、规模和政策,把几条路线组合起来、分级利用。

## Slide 10
争议与瓶颈 · CHALLENGES
现实瓶颈：回收“看起来美好”，落地仍有四道坎
01
回收体系散、乱
个体回收为主、来源分散，正规企业“吃不饱”，“小作坊”难监管
02
二次污染风险
土法炼油、落后热解尾气与废水处理不达标，造成新的污染
03
低值化与同质化
大量产能集中在低端产品，高值化、差异化利用不足
04
标准与经济性
产品标准、激励政策不完善，部分路线盈利依赖补贴
Notes: 前面讲的技术听起来都很好，但落地还有四道坎。第一,回收体系散而乱:以个体回收为主、胎源分散,正规企业经常吃不饱,而小作坊又难监管。第二,二次污染:一些土法炼油和落后的热解装置,尾气废水处理不达标,反而制造了新的污染。第三,低值化和同质化:很多产能挤在低端产品,真正高值、差异化的利用还不够。第四,标准和经济性:产品标准和激励政策还不完善,有些路线的盈利甚至依赖补贴。这四点决定了行业还不能完全靠市场自发跑通,需要制度来托底,这就引出循环经济的思路。

## Slide 11
综合观点 · SYNTHESIS
出路：以“分级利用 + 生产者责任”构建闭环
① 分级利用：价值优先的处置顺序
再利用(翻新/整胎)
最优先
再生利用(胶粉/再生胶)
次之
化学回收(热解)
补充
能量回收 / 安全处置
兜底
② 生产者责任延伸（EPR）+ 循环闭环
生产
销售/使用
回收
资源化
再入产业链
闭环
Circular
一句话：让“谁生产、谁负责回收”，叠加价值优先的分级利用，把废旧轮胎真正纳入循环经济。
Notes: 针对这些瓶颈,综合的出路可以概括成两条。第一是分级利用:严格按价值优先的顺序处置——能翻新、整胎利用就别破碎;其次是胶粉、再生胶;再次是热解这类化学回收;能量回收和安全处置只作兜底。第二是制度,核心是生产者责任延伸,也就是EPR:谁生产、谁就要对回收负责,用押金、回收目标、生态设计等手段,把回收的责任和成本内部化。两者结合,就能把右边这个'生产—使用—回收—资源化—再入产业链'的闭环真正转起来,这就是循环经济在废旧轮胎上的落地。

## Slide 12
未来方向 · OUTLOOK
发展趋势：向“绿色、高值、智能”升级
♻
绿色低碳工艺
连续化、清洁化热解；绿色脱硫；过程能量自给与尾气深度治理
¥
产品高值化
热解油提质、回收炭黑改性、制活性炭等高附加值产品
◎
智能回收体系
数字化溯源、智能分拣与区域化回收网络，提升正规回收率
✦
绿色设计与政策
可回收/易翻新的轮胎设计 + EPR、标准与激励协同发力
趋势主线：从“处理废物”转向“经营资源”——技术、产品、体系与政策四轮驱动。
Notes: 面向未来,行业升级有四个方向。一是绿色低碳工艺:把热解做成连续化、清洁化,推广绿色脱硫,让过程能量自给、尾气深度治理;二是产品高值化,比如热解油提质、回收炭黑改性、做活性炭,提升附加值;三是智能回收体系,用数字化溯源、智能分拣和区域化网络,把正规回收率提上来;四是绿色设计加政策协同,从源头设计就考虑可回收、易翻新,再用EPR、标准和激励一起推动。一句话概括这条主线:从'处理废物'转向'经营资源',靠技术、产品、体系和政策四轮驱动。

## Slide 13
总结 · TAKEAWAYS
小结：把“黑色污染”变成“城市矿产”
1
是负担，更是资源
约九成质量可循环——橡胶、炭黑与钢丝都值得拿回来
2
路线分级、各有取舍
翻新→胶粉/再生胶→热解→能量回收，价值递减、互为补充
3
瓶颈在体系与品质
回收散乱、二次污染、低值化与标准不足是主要短板
4
出路是循环经济
分级利用 + 生产者责任，推动绿色、高值、智能化升级
作为环境工程的研究与实践方向，废旧轮胎的高值化资源化兼具环境与经济价值。
Notes: 最后做个小结,四句话。第一,废旧轮胎是负担、更是资源,约九成质量都能循环;第二,技术路线要分级、各有取舍,从翻新到胶粉、再生胶、热解,再到能量回收,价值递减、相互补充;第三,真正的瓶颈不在单项技术,而在回收体系、二次污染、低值化和标准;第四,出路是循环经济——靠分级利用加生产者责任,推动绿色、高值和智能化升级。对我们环境工程专业来说,这正是一个兼具环境效益和经济价值的实践方向。

## Slide 14
谢谢聆听!
欢迎批评指正与交流讨论
废旧轮胎的回收与资源化利用 · 环境工程
Notes: 我的汇报到这里,谢谢大家,欢迎老师和同学批评指正。